BIOS-loader is een programma dat een file in leest in een
     buffer , daarna gaat kijken of het een Intel-hex file is.
     Vervolgens wordt de file omgezet naar een memory image en
     wordt het load adres en de lengte bepaald.
     Daarna wordt de gebruiker in kennis gestelt dat alles zo
     ver goed is gegaan en gevraagd of hij de load uit wil 
     voeren.
     Het is zelfs mogelijk om op dit tijdstip een andere dis-
     kette in drive A: te plaatsen om zodoende een andere
     memory groote uit te proberen.

     Aanroep programma - X:LOADER X:ABCDEF.GHI

     De file naam en de extentie zijn geheel vrij te kiesen
     het programma zoekt zelf wel uit of het werkelijk een
     .HEX file is.
     
     Nadat de file in buffer #1 is gelezen wordt deze ge-
     converteerd naar buffer #2 en gelijkertijd wordt nagegaan
     of de checksum wel goed is.

     Ook wordt er gekeken of de te laaden bios.hex niet kleiner
     is dan 20K.

     Vervolgens wordt tijdens het laden van buffer #2 nagegaan
     of er niet midden in het programma geladen wordt.

     Indien er iets fout gaan gaan we terug naar CP/M.

     Nadat alles naar wens is gegaan en aan de vraag om de load
     uit te voeren is voldaan wordt de geconverteerde bios naar
     zijn load adres gemoved daarna wordt doormiddel van een
     JUMP indirect een WARM BOOT uitgevoerd.

     Indien UW bios goed geschreven was zal het CP/M systeem zich
     melden met de nieuwe bios.

     VOORWAARDE is echter dat uw bios zich in RAM bevindt !!!!!.

     LOADEÒ  ió  erç handiç vooò diegenå ondeò onó diå graaç�
     zijn configuratie veranderd.
     Meî  vorkomô  ermeå  daô meî steedó nieu÷  BOOT-PROM'Ó  moeô �
     maken.

                                   UW CP/Mer P. V/D WIELEN.