Oudenbosch, 13 januari 1984		RTYP.DOC V1.4



Iedereen die CP/M gebruikt kent het ingebouwde commando TYPE.
Dit programma geeft een ascii file weer op het display.
Voor niet al te lange files voldoet het programma TYPE uitstekend,
worden de files groter dan komen er al gauw een paar onvolmaaktheden
om de hoek kijken, zoals:
1e - de file wordt per record ingelezen en weergegeven op het display.
     Dit heeft tot gevolg dat de tekst in horten en stoten over het
     display schiet.
2e - de snelheid van het scrollen van het display is niet in te stellen.
     Het gevolg hiervan is dat als we een stuk tekst rustig willen lezen
     er nogal vaak op de ^S toets moet worden gedrukt om precies te
     stoppen bij het stuk wat we lezen willen.
3e - is te tekst die we wilden lezen net van het display afgescrold dan
     moeten we weer van voren af aan worden begonnen.
4e - als we tijdens het scrollen per ongeluk een andere toets aanraken
     dan de ^S toets stopt het programma onmiddellijk.
5e - het gebruik van de ^S toets om te stoppen (i.p.v. S of s).

Om bovenstaande onvolmaaktheden te ondervangen, heb ik het programma RTYP
geschreven.
We zullen bovenstaande punten een voor een bekijken om te zien hoe het
programma RTYP (Reverse TYPe) dit oplost.

1e - de file wordt in zijn geheel in het geheugen geladen, als deze er
     tenminste in past. Zo niet, dan wordt gekeken hoeveel werkgeheugen
     er aanwezig is en wordt er een stuk ter grootte van het werkgeheugen
     geladen.
2e - de snelheid van het scrollen is in te stellen d.m.v het intoetsen
     van een cijfer.
3e - is de tekst die we wilden lezen voorbij gescrold, dan kunnen we door
     intikken van een letter terug scrollen.
4e - er zijn maar een paar toetsen die verwerkt worden en om het programma
     te stoppen moet de ^C toets worden gebruikt.
5e - om de commando's in te voeren worden de normale upper of lowercase
     toetsen gebruikt (control toetsen mag ook).

De commando's die tijdens het runnen van RTYP zijn toegestaan:

	U, u of ^U:	up - srcolling up (normale manier)
	D, d of ^D:	down - scrolling down (reverse mode)
	S, s of ^S:	stop - stopt uitvoer naar display
	Q, q of ^Q:	continue - herstart uitvoer naar display
		^C:	break - stopt executie van RTYP
	0  t/m  9 :	scrollingspeed - snelheid van scrollen
				       - 0 hoogste snelheid
				       - 9 laagste snelheid

Als d.m.v. het commando S de uitvoer naar het display is gestopt, dan worden
andere commando's NOG STEEDS verwerkt.
Wanneer de gehele file is doorlopen dan kan men terug met het down commando
of het programma verlaten d.m.v. ^C.
Dit zelfde geldt ook als men m.b.v. het down commando aan het begin van de
file is beland. Nu moet echter het up commando worden gebruikt of een ^C.
Te lange regels worden afgekapt op het aantal karakters per regel - 1.

De CR's in de ascii file worden niet afgedrukt door RTYP aangezien er ascii
files zijn die de regel niet afsluiten met een CR,LF maar met LF,CR.
Dit gebeurt nogal eens in basic (ascii) programma's. De CR wordt door
het programma RTYP op de juiste plaats ingevoegd! (Een nadeel hiervan
is dat als er in een ascii file alleen LF's voorkomen deze worden
afgehandeld als een CR,LF.)
Is een file gelijk of korter dan het aantal regels per display -1 dan
wordt na het displayen van de file direkt terug gegaan naar cp/m.


Om RTYP voledig te kunnen benutten moet de terminal wel over de volgende
functies beschikken:
1e - reverse linefeed (incl. reverse scrolling!)
2e - direkte cursor adressering

Beschikt de terminal niet over bovenstaande functies dan werkt het commando
D (down) niet.


De bijgevoegde COM file van RTYP is ingesteld voor een VT52 terminal.
De karakterstrings voor de terminal functies kunnen met de editor worden
gewijzigd in de source tekst of met behulp van DDT in de COM file.

Kiest men voor wijziging met behulp van DDT dan volgen hierna de gegevens
hoe men dit moet doen.
adres 120h -		aantal karakters string reverse linefeed
adres 121h t/m 127h	karakter string reverse linefeed (max. 7)
adres 128h -		aantal karakters string direkte cursor adr. (max 7)
adres 129h t/m 12Fh	karakter string direkte cursor adressering
adres 130h -		offset regel dir. cursor adr.
adres 131h -		offset kolom dir. cursor adr.
adres 132h -		aantal karakters per regel van display (in hex)
adres 133h -		aantal regels per display (in hex)

Na bovenstaande wijzigingen moet men het programma "saven" d.m.v.
	SAVE 5 RTYP.COM


P.s. Heeft iemand problemen of worden er bugs ontdekt schrijf of bel
     naar onderstaand adres.


						Cor Havelaar
						St. Pieter 26
						4731 GC  OUDENBOSCH
						tel:01652-4568