************************************************************************
 **                        ** STOICPM2.STC **                          **
 **                        ** DOCUMENTATION **                         **
 ** FOR U.S. USERGROUP VERSION OF STOIC.                               **
 ************************************************************************

A.L.J. WERKERS    .G.GEZELLELAAN 95   .2624 LA DELFT    .NEDERLAND
1983.

STOICPM2.STC is een aanpassing van STOICCPM.STC aan CP/M 2.2
Deze versie is NIET compatibel met de 1.4 versie van A.R.M. CLARKE
(UK CP/M VOL.1, NL Nr 901), aangezien de FCB moest uitgebreid worden.
Er werd dan ook geen moeite gedaan om de 1.4 versie zo goed mogelijk
te behouden. Integendeel, op sommige punten wijkt deze versie sterk af.
De belangrijkste wijzigingen zijn :
	
 - "physical EOF" wordt niet als een fout beschouwd, maar omgezet in
   een "logische EOF"

 - een bestand wordt steeds geopend voor lezen EN schrijven, zodat
   dezelfde FCB en open/sluit routines kunnen gebruikt worden voor
   Random Access.
   (In feite is ALLE access random, sequentieel access wordt gesimuleerd
   door het verhogen van het record nummer.)
    a) een bestand wordt tegen schrijven beschermd als het CP/M directory
       attribute zulks aangeeft.
    b) sequentieel schrijven blokkeert verder lezen, sequentieel lezen
       blokkeert verder schrijven.
 - voor de hand liggende 2.2 uitbreidingen:
   user number, file attributes, random access

 - mogelijkheid om meerdere sectoren ineens te bufferen.
   de grootte van de filebuffer wordt bepaald bij het creeren van de FCB
   ( READBLOCK en  WRITEBLOCK zijn dus niet langer nodig)

De volgende STC source bestanden moeten gecompileerd worden VOOR deze source :
   - STOICBAS.STC
   _ STOICMIS.STC
   _ Uitsluitend indien de drie laatste woorden van deze source gewenst
     zijn : STC$STAK.STC

In deze lijst van STOICPM2 woorden wordt de volgende symboliek
gebruikt :

(n/n) = aantal argumenten op de stack bij aanroep/
            aantal elementen bij terugkeer
{kleine letters} = soort argumenten op de stack
HOOFDLETTERS = het STOIC woord
TOP = top of stack, analoog TOP-1,TOP-2
<HOOFDLETTERS> = de toets of de control code met die functie (in de uileg,
                               sommige STOIC woorden bevatten <  > )


(1/0)  <OUT>    het TOP-byte wordt naar console en/of printer
                gestuurd

(0/0)  ^P       schakelt printer output in en uit
                hetzelfde effekt met <CTRL P>, voor zover gescheiden door
                <CR>, <SPATIE>, <TAB> of <FF> van andere woorden

(2/0)  {fcb-naam} {grootte} FILE     
                Creeert een FCB ('file control block'), ook wel "channel".
                De naam van de control block staat in TOP-1, de grootte van
                de I/O buffer (in 128 byte sectoren) in TOP.
                Het latere gebruik van de fcb-naam zet het adres
                van de FCB in de variabele FCBAD. De FCB is dan
                de "current fcb", gebruikt in de daarop volgende
                commando's voor bestandsbeheer.
                Een FCB bestaat uit een kopie van de CP/M FCB, gevolgd
                door een aantal vlaggen en variabelen eigen aan STOICPM2,
                gevolgd door een I/O buffer.

Er kunnen meerdere FCB's gecreeerd worden indien nodig.
STOICPM2.STC creeert zelf 1 fcb , achteraf de "default fcb" genoemd,
onder de fcb-naam AFILE. 

(0/1)  FCB      Zet het adres van de "current fcb" op de stack
(0/1)  FNAD     Zet het adres van de bestandsnaam op de stack (8 bytes)
(0/1)  FTAD     Zet het adres van de 'extension' op de stack (3 bytes)
(0/1)  EX       is een CP/M (byte) variabele (de "current extent")
(0/1)  RC       is een CP/M (byte) variabele (de "record count")
(0/1)  NR       is een CP/M (byte) variabele ( "next record")
(0/1)  R0       is een CP/M (word) variable voor "random access"
          --Einde van de CP/M FCB---
(0/1)  W/R      is een vlag betreffende de "write/read status" (byte variabele)
                R/W = 1
                R/O = 0
                W/O = -1
(0/1)  O/C      is een flag betreffende het open of gesloten zijn van 
                het bestand	OPEN = -1
                                CLOSED = 0
(0/1)  RB       is een variabele die het volgende te lezen of te schrijven
                byte (relatief tot het begin van de FCB-buffer) aangeeft
(0/1)  F/E      is een vlag die aangeeft of de buffer leeg is
                EMPTY = 0
		NOT-EMPTY = aantal sectors (van 128 bytes) dat nog te
                lezen of te schrijven is
(0/1)  DR#      is een variabele die het nummer van de drive aangeeft
(0/1)  SZFBUFF  is een variabele die de grootte van de buffer aangeeft in
                sectoren van 128 bytes
(0/1)  FBUFFER  zet het adres van de buffer op de stack


(1/0) {block-grootte}  SETBLKS  
                stelt het aantal 128 byte sectoren in die als "block"
                gelezen of geschreven worden.("Multi-sector operation")
                Gewenste grootte in TOP. Kan niet groter zijn dan de
                grootte van de buffer gedefinieerd met FILE.
      MOET minstens 1 keer gebruikt worden na FILE, aangezien deze
      wel de buffer, maar niet de 'blocksize' initialiseert.
   
(0/0) CLEARFCB  Maakt de FCB schoon (vult naamgedeelte met spaties en
                de rest met 0).

(1/2 of 3) {string-adres}  FT-THERE? 
                Neemt een string-adres van de stack en zoekt naar
                een "." Als er dus een "extension" in de bestandsnaam is,
                worden achtereenvolgens de naam, de extension en -1 op
                de stack geset.
                Als geen "." gevonden wordt, wordt de hele string op de
                stack gezet, gevolgd door 0.

(1/0) {bestandsnaam}  PUTINNAME  
                Brengt de bestandsnaam in TOP over naar de "current fcb"
                Als er geen "extension" aangegeven is, wordt het bestand
                de 'default extension' STC gegeven.
(1/0) {bestandsnaam}  INFCB
                Maakt de "current fcb" schoon en brengt de bestandsnaam
                over van TOP naar de fcb. Als drive voor dit bestand
                wordt de "current drive" genomen.
(0/0) TYPEFCB   Output de volledige bestandsnaam.

    ****** WOORDEN DIE CP/M-FDOS AANGRIJPEN ******


 (2/1) {function} {parameter}  FDOSENTRY
                Maakt een "BDOS CALL"
 (0/1) VERSION  Keert terug met het "version" nummer bij MP/M en CP/M vanaf
                Versie 2. Antwoordt 0 bij CP/M Versie 1

 (0/0) RESET    Zet de "DMA" op 80H, de default drive op A:

 (1/0) drive-nummer LOGIN   Zet de "current drive" op de drive in TOP

 (0/1) ?DRIVE    Keert terug met het nummer van de "current drive"

 (0/1) OPENFILE Opent het bestand aangegeven in de "current fcb".
                Het relatieve adres van het bestand in het DIRECTORY record
                wordt op de stack geplaatst.

 (0/1) CLOSEFILE Sluit het bestand. Adres in het DIRECTORY record
                naar de stack.

 (0/1 of 2)  SEARCHFILE Vindt eerste bestand op de schijf dat beantwoordt
                aan de naam in de "current fcb". Bij succes komt -1 in TOP
                en het adres in het DIRECTORY record in TOP-1.
                Als geen bestand gevonden wordt wordt 0 in TOP geschreven.

 (0/1 of 2)  SEARCHAGAIN   Alleen gebruiken NA SEARCHFILE, ZONDER eerst
                andere BDOS CALLS. Keert terug op dezelfde manier als
                SEARCHFILE

 (0/0)  DELETEFILE Schrapt het bestand in de "current fcb".

 (0/1) MAKEAFILE Creeert een bestand. Het DIRECTORY adres komt in TOP.

 (0/0) RENAMEFILE Verandert het bestand van naam. (de tweede naam begint
                 op byte 16)

 (0/0) ?LOGIN   Output de nummers van de drives die 'ON LINE' staan.

 (0/0) SETATTR   Verandert de "R/O en SYS ATTRIBUTES". In de bestandsnaam
                in de fcb moeten de hoogste bits van byte 9 en 10
                de juiste waarde hebben. Dit wordt naar de directory
                op de schijf overgebracht.

 (0/0) SETRND    Nodig om na sequentieel access te vervolgen met random
                access.("R0-R1" wordt berekend uit "NR" en de "current extent")

 (0/1) ?USER    Zet het nummer van de "current user" op de stack
 (1/0) {user-nummer}  USER Verwisselt van "user"

*** GEMEENSCHAPPELIJKE ROUTINES VOOR SEQUENTIEEL EN RANDOM BESTANDSBEHEER ***

 READFBUFF is een Assembler-routine die 1 of meer records naar de buffer
           van de "current fcb" leest. Werkt ook met NIET-ASCII
           bestanden (negeert ^Z). SZFBUFF moet het gewenste aantal
           128-byte records bevatten. Bij terugkeer staat het aantal
           inderdaad gelezen records in F/E. Bij "physical EOF" wordt
           de CPU "Carry" geset en niet verder gelezen : F/E is dan niet
           gelijk aan SZFBUFF.
           RB wordt geinitialiseerd op 0.

 WRITEFBUFF is een Assembler-routine om 1 of meerdere 128-byte records
           van de buffer naar de schijf te schrijven. Werkt ook met
           NIET-ASCII bestanden. F/E moet het aantal records bevatten.
           Dit gebeurt zelfstandig door de routines (PUTBYTE) en PUT
           welke van WRITEBUFF gebruik maken, maar NIET door WRITE.
           Bij terugkeer staan RB en F/E geinitialiseerd op 0.

 (GETBYTE) Leest het volgende byte van het bestand naar het CPU A-register
           Uitsluitend ASCII bestanden! Bij terugkeer is de R/W vlag
           op Read Only gezet, RB opgehoogd, en F/E geeft het aantal
           128-byte records aan dat nog in de buffer zit.
           Leest ^Z naar het A-register bij "physical EOF".

 (PUTBYTE) Schrijft een byte van het A-register naar het bestand.
           Bij terugkeer is de R/W vlag op Write Only gezet, RB opgehoogd,
           en bevat F/E het aantal records dat naar de schijf moet
           geschreven worden bij sluiten van het bestand. [is INT(RB/128)+1]
           Uitsluitend ASCII bestanden !


(0/1) GETBYTE Leest het volgende byte uit het bestand naar de stack.
           Zowel bij "physical" als "logical" end of file wordt de 
           CP/M EOF code (^Z) op de stack gezet.
           Uitsluitend ASCII bestanden !
  

(0/0) PUTEOF  Schrijft de ^Z code naar het bestand.

(0/0) WRITE Schrijft de buffer naar de schijf.
           Wanneer niet voorafgegaan door een gebruik van (PUTBYTE)
           is F/E nog ongedefinieerd.
           Ook voor NIET-ASCII bestanden.
           Bij terugkeer is het bestand op Write Only gezet.

(0/1) READ Leest van de schijf naar de buffer.
           Bij terugkeer wordt normaal 0 op de stack gezet, bij "physical EOF"
           wordt -1 erop gezet.
           Werkt ook met NIET-ASCII bestanden.

(2/2) {geheugen-adres}  {aantal-bytes}  GETBYTES
           Leest een aantal bytes van het bestand in de "current fcb"
           naar het aangegeven geheugen buiten de fcb
           Het eerstvolgende vrije adres komt op TOP-1, 0 komt in TOP
           als alles goed gaat. Bij "end of file" wordt het adres NIET
           verhoogd, de ^Z wordt NIET weggeschreven, en TOP komt op -1.
           Uitsluitend ASCII bestanden !

(2/2) {geheugen-adres}  {aantal-bytes}  PUTBYTES
           Schrijft van geheugen (buiten de fcb) naar het bestand.
           Bij een EOF code (^Z) in het geheugen, wordt deze NIET
           weggeschreven, het geheugen adres wordt niet meer opgehoogd,
           en -1 komt op de stack. Bij normale terugkeer staat het
           eerstvolgende adres op TOP-1 en staat 0 in TOP
           Uitsluitend ASCII bestanden !

(0/1) PRINTLINE Output 1 regel van het bestand in de "current fcb"
           Bij terugkeer staat normaal 0 in TOP, bij "end of file"
           staat -1 in TOP. Kan onderbroken worden met ^S, gaat verder
           met gelijk welke toets.

              ****  PRIMITIEVE RANDOM BESTANDSOPERATIES  *****


(1/0) {record-nummer}  RNRECSET Voor random record set . Zet R0-R1 op het
            gewenste record-nummer in voorbereiding van een "Random access"

(0/0) PRIORREC Gaat naar het vorige record, maar stopt bij
              het begin van het bestand

Opmerkingen :
"Random" operaties controleren de W/R Status, maar veranderen hem niet.
GETBYTE, GETBYTES, PRINTLINE kunnen na GET gebruikt worden en beginnen
dan bij het eerste byte van het ingelezen block

(1/1) {record-nummer}  GET
               Leest het aangegeven record, EN de volgende records,
               naargelang de waarde van SZFBUFF, naar de buffer van
               de "current fcb".
               Bij terugkeer staat 0 op de stack als alles goed is,
               -1 bij "end of file" (MAAR ! alleen 'echt' als daarbij
               F/E op 0 staat)
               Ook voor NIET-ASCII bestanden.

(1/0) {record-nummer}  PUT
               Schrijft een block naar de schijf vanuit de buffer van de
               "current fcb" naar het aangegeven record + eventuele
               volgende records. Ook voor NIET-ASCII bestanden.

              ****** SCHIJF UTILITIES ******


(0/1) THERE? Brengt -1 op de stack als het bestand in de "current fcb"
            op de schijf staat; anders 0.
 
(0/1) NOT-THERE? Zet 0 in TOP als het bestand bestaat; anders -1.
 
(1/0)  {bestandsnaam}  EXIST Zoekt of het bestand op de schijf staat.
             Gebruikt hiervoor de "default fcb"
             Schermboodschap volgt als het bestand niet bestaat.
(1/0)  {bestandsnaam}  NOT-EXIST Zoals EXIST, maar nu wordt een boodschap
             doorgegeven als het bestand wel bestaat.

(1/0)  {drive-nummer}  DRIVE Maakt deze tot "current drive"

(1/0)  {bestandsnaam}  OPEN  Opent het bestand.
             Gebruikt de "current fcb". De R/W status is afhankelijk
             van de "attributes" in de CP/M directory.

(1/0)  {bestandsnaam}  NEWOPEN   Opent het bestand, na eerst een bestaand 
             bestand met dezelfde naam geschrapt te hebben.

(0/0) CLOSE   Sluit het bestand in de "current fcb"

(1/0) {niet-unieke bestandsnaam}  PUTNAMEINFCB 
              Zet de volgende in aanmerking komende bestandsnaam in de fcb
              LET OP: SFLAG moet op 0 staan vooraleer dit woord de EERSTE
              keer te gebruiken.
              Zolang er een volgend bestand is wordt bij terugkeer -1
              in TOP gezet, anders 0.

(1/0)  {bestandsnaam}  DELETE  Schrapt dit bestand. Gebuikt "default fcb"

(0/0) PROTECT en (0/0) UNPROTECT Wijzigen het "WRITE PROTECT ATTRIBUTE" van
               het bestand in de "current fcb" en de W/R vlag in het
               STOIC gedeelte van de fcb

              ******INFORMATIEVE COMMANDO'S******


(0/0) FREE Rapporteert over het vrije geheugen

(0/1) (FILESZ)  Zet de "random pointer" (R0-R1) op het eerste vrije
               record van het bestand. Zet dit record nummer ook in TOP.
               De eerste toegang hierna moet ook "random" zijn, aangezien
               "NR" niet gewijzigd wordt.

(0/0) GETEOF    Zet R0 en RB op het eerste vrije byte van het bestand

(1/0) {bestandsnaam}  INFO Geeft informatie over grootte en status van
               het bestand

(1/0) {bestandsnaam}  PRINT Output een ASCII bestand naar de console

(2/0)  {oude-naam}  {nieuwe-naam}  RENAME

Opmerking :
Voor de hierna volgende woorden is STC$STAK.STC nodig.

(1/0) {niet-unieke-bestandsnaam}  ?FILES  Soort STAT vanuit STOIC

(1/0) {niet-unieke-bestandsnaam} FILEPRINT Output de hele serie bestanden

(0/0) LIST-DIR    Soort DIR en STAT tegelijk vanuit STOIC



** END OF FILE **