=================DOWNLOAD : TECHNISCHE INFORMATIE =================

J R Ferguson
Moerkerkestraat 116 B
3081 RX Rotterdam
tel. 010-847595					29-6-'84


Voor het programma Download bestaan twee "Help" files met
informatie voor de gebruiker: DLEPSON.HLP voor de Epson FX-80
versie en DLSTAR.HLP voor de STAR Gemini-10x versie. Deze files
kunnen vanuit het programma worden gelezen en zijn daarom zo
uitgevoerd dat een pagina precies op het beeldscherm past. Voor
het gemak kan men ze natuurlijk ook op papier afdrukken.

De programmalisting zelf bevat nog verdere dokumentatie, met name
van belang voor degenen die het programma willen aanpassen aan
een andere hardware-configuratie. Voor hen is ook het
onderstaande geschreven. Aanpassing van het programma zal over
het algemeen op een van de volgende drie manieren gebeuren:

  1.	Door instelling van een van de drie konstanten TYP, TEST
	en/of INTERPRETER aan het begin van het programma. De
	waarde hiervan beinvloed op verschillende plaatsen het
	programma. Met TYP kiest men het printertype, met TEST zet
	men een debug routine in werking die tijdens de uitvoering
	van het programma de waarde van een aantal globale
	sleutelvariabelen op de bovenste regel van het scherm
	zichtbaar maakt, elke keer dat op een menukeuze gewacht
	wordt, en met INTERPRETER geeft men aan of men het
	programma interpretatief laat uitvoeren of wil compileren.
	Over het verschil hiertussen verderop meer.

  2.	Door wijziging van de globale konstanten die alle aan
	het eind van het programma gedokumenteerd bijeen zijn
	gezet en in een enkel geval door wijziging van een
	functiedefinitie die men aan het begin van het programma
	vindt.

  3.	Op voor de hand liggende plaatsen in het programma zelf,
	bijvoorbeeld om een menutekst te wijzigen. Met name kan
	hierbij gedacht worden aan het aanpassen van de
	cursorbesturingscommando's, die nu gebaseerd zijn op een
	toetsenbord met een apart cijferblok. Hiertoe moeten niet
	alleen de konstanten C.LI, C.RE, C.OP en C.NE worden
	veranderd maar zal men ook de tekst bij het submenu
	"Wijzig karakterpatroon" moeten aanpassen.


SCHERMFORMAAT
=============

Het programma is geschreven voor een beeldscherm met 24 regels
van elk 80 kolommen. Aangezien cursorbesturing essentieel voor de
manier waarop het definieren van vormen in het programma wordt
gerealiseerd zal het niet mogelijk zijn het aan te passen voor
een printende terminal zonder videoscherm. Aanpassing aan een
scherm met minder dan 80 kolommen is mogelijk door de konstanten
die beginnen met K. (van kolom) te wijzigen. Mogelijk zal men de
menuteksten ook moeten inkorten. Aanpassing aan een scherm met
veel minder dan 24 regels zal meer voeten in de aarde hebben.
Door de menuteksten in kolommen af te laten drukken of naast in
plaats van onder het karakterpatroon te zetten kan men wel ruimte
winnen maar dit moet proefondervindelijk worden uitgeprobeerd.


CURSORBESTURING
===============

Het programma is eenvoudig aanpasbaar aan elke monitor waarbij
men beschikt over de functies Clear screen, Cursor home, Cursor
adressering, Cursor besturing in 4 richtingen (op, neer, links,
rechts), Clear to end of line en Clear to end of screen.
Cursoradressering is eventueel nog in een funtiedefinitie te
ondervangen waarin men eerst een Cursor Home commando laat geven
en vervolgens het juiste aantal karakters Cursor Down en Cursor
Left. De Clear to end of screen string kan waarschijnlijk zonder
veel problemen vervangen worden door een aantal spaties, gevolgd
door evenveel keer Backspace. Ontbreken er nog meer
videomogelijkheden dan zal men het programma op enkele punten
ingrijpender moeten wijzigen.


PRINTERAANSLUITING
==================

Omdat CP/M de onhebbelijke eigenschap heeft bij het versturen van
karakters naar console en printer het Tabulatie-karakter (Ascii
code 9) te expanderen tot een aantal spaties is een werkelijk
transparante "print" functie (dus een die alle karakters
ongewijzigd doorstuurd) alleen maar mogelijk door rechtstreeks de
betreffende uitgangspoort aan te sturen. Dit maakt het programma
helaas meteen enorm hardware-afhankelijk, maar getracht is om
althans de mogelijkheid tot aanpassing zo groot mogelijk te
houden. Het betreffende programmagedeelte is te vinden in de
subroutine "TRANSPARANTE UITVOER NAAR PRINTER" en is gebaseerd op
een Centronics parallel interface. Heeft men de printer op een
serie-interface aangesloten dan zal men dit programmageddelte
daaraan moeten aanpassen, wat overigens niet moeilijk hoeft te
zijn als men over de juiste dokumentatie beschikt. Als het alleen
gaat om het instellen van de adressen voor status en data en de
bitmaskers voor de BUSY en STROBE status kan men volstaan met het
wijzigen van de betreffende programmakonstanten. Voor BUSY en
STROBE is in beide gevallen ook nog instelbaar of ze als "active
high" of "active low" signaal moeten worden behandeld.


COMPILER/INTERPRETER
====================

Het programma kan met de Mbasic interpreter worden uitgevoerd
maar werkt dan vrij traag en vereist 64k intern geheugen. Omdat
zelfs bij 64k de zaak al aardig vol komt te zitten moet men soms
even wachten en lijkt het of de computer een tijdje ophoudt. Door
rigoreus alle REMARK's te verwijderen zou men dit kunnen
verhelpen. Misschien een idee om naast de gedokumenteerde versie
een "werkversie" zonder kommentaar te maken.

Een gecompileerde versie werkt veel plezieriger. Men moet
compileren met de /E optie (het programma bevat namelijk ON ERROR
statements) en de file DL.REL moet daarna met L80 gelinkt worden
aan GETFCB.REL. Heeft men de files BASCOM.COM, BCLOAD, L80.COM en
BASLIB.REL op de schijf in drive A: en DL.COM en GETFCB.REL in
B:, dan geeft men vanuit A: de commando's

	MBASIC =B:DL/E
	L80 B:DL/N,B:DL,B:GETFCB/E

De module GETFCB is nodig om het mogelijk te maken dat het
programma niet vast loopt als men probeert karakterdefinities weg
te schrijven naar een file met "write only" status. De gevreesde
"BDOS ERR on x:" waarmee een heleboel werk juist als men het wil
gaan vastleggen verloren kan gaan wordt hiermee voorkomen. Dit is
vanuit MBasic alleen niet te realiseren zodat hiervoor een routine
in assemblertaal is geschreven. Bij de interpreterversie wordt
die routine vanuit het programma geladen.


NIET BEVEILIGDE INVOERCONDITIES
===============================

Over het algemeen is veel zorg besteed aan het beveiligen van de
invoer. Alleen wanneer het programma invoer verwacht die men
Carriage Return moet worden afgesloten (herkenbaar aan de
aanduiding <CR> achter de betreffende vraag) is het mogelijk in
een ongewenste toestand terecht te komen. Het meest rigoreuze
geval doet zich voor wanneer men op zo'n moment op Control-C
drukt. Het programma wordt dan afgebroken en eventuele moeizame
arbeid kan daarmee verloren gegaan zijn. Wil men de invoer
corrigeren met Control-X of Control-U dan zal dit over het
algemeen geen verstoring opleveren. Drukt men echter herhaalde
malen op een van deze twee toetsen dan is het mogelijk dat de
schermindeling niet meer klopt doordat de display is gaan
"scrollen". In zo'n geval kan men weer een mooi plaatje
terugkrijgen door vanuit het hoofdmenu de optie F
(file-overzicht) te kiezen, gevolgd door Return en een
willekeurige toets om weer in het menu terug te komen. Het beeld
is daarna hersteld.

----------------------------------------------------------------
et beveiligen van