**************************
		**			**
		**	DPBLOCK.BAS	**
		**    Jan van der Aa.	**
		**     Februari 1984	**
		**			**
		**************************

Compiler:	CB80 Vers. 1.3 van Digital Research Inc.
Auteur	:	Jan van der Aa.  Hofstukken 706.  5403BZ Uden.

**********************************************************************

Dit programma is bedoeld voor die hobbyisten , die zelf hun
 cbios geschreven hebben , gaan schrijven , of DISK capaciteit
  willen wijzigen.
Met behulp van dit programma kunt u snel en eenvoudig het DISK PARAMETER
 block berekenen.
U hoeft alleen de u bekende gegevens in te voeren , en de computer
 doet de rest. (Reken werk)

Na de uitvoer ,welke naar keuze op het beeldscherm of printer is,
 kunt de de tabelgegevens in uw cbios opnemen.

Daar waar numerieke input verlangd wordt , kunt u ook uitsluitend
 numeriek intoetsen.
Met de 'DEL' (Rubout) kunt u het laatst ingetoetste karakter verwijderen.
Het aantal puntjes bij een numeriek veld geeft de maximale hoeveelheid
 cijfers aan welke geaccepteerd word.

Een vereiste voor dit programma is wel dat U beschikt over een
 beeldscherm met de volgende functies
		1  Clear screen
		2  Cursor besturing

De default besturing in dit programma is voor een TELEVIDEO.
Heeft u een ander scherm ,dan kunt u met behulp van het programma
 'SCHERM.COM' welke ook op de schijf staat ,een File maken met daarin
 de gegevens voor uw scherm.

U tikt 'scherm' in en beantwoordt enkele vragen waarna op de schijf een
 file 'SCHERM' komt te staan met de benodigde informatie.

De HOME functie waarnaar gevraagd wordt is niet belangrijk , deze wordt
 niet gebruikt.

Nadat u de gegeven heeft , kunt u deze opnemen in uw CBIOS.

Bij de vraag 'Aantal sectoren ' wordt het aantal logische sectoren
 bedoeld.
Dit is dus (aantal fysieke sectoren) * (sectorgrootte) / (128)
 ** sectorgrootte in bytes **

						Jan.