List-file naar Source-file converteer programma
	-----------------------------------------------

Door:		Jan van der Aa
		Hofstukken 706
		5403 BZ   Uden

Compiler:	CB80 vers 1.3 van Digital Research


Dit programma is bedoeld om van een .PRN file weer een SOURCE file
 te maken voor een ASSEMBLER.
Het programma is gebruikt om van de monitor- en bios listing van een
 -Bigboard ][- programma een source te verkrijgen.
Dit zonder het programma opnieuw in te hoeven tikken of 'kleine'
 vergissingen te maken met een editor.
Tevens worden letters geconverteerd naar lower case characters.
Ook begint het commentaar waar mogelijk op positie 34 zodat het netjes
 en overzichtelijk onder elkaar komt te staan.


Het is mogelijk om na een FORM-FEED maximaal 3 regels te verwijdern.
Bij b.v. een listing van de M80 assembler worden Title en enkele regels
 toegevoegd welke in de source overbodig en zelfs hinderlijk zijn.
Bij list-files van ASM zijn geen Form-Feeds opgenomen.

Zoals U begrijpt is 'TERUG.COM' bedoeld om de code welke de ASSEMBLER
 genereert te verwijderen.
Bij M80 zijn dit 32 char's , bij ASM & MAC zijn dit er 16.
Mogelijk zijn er ASSEMBLER's met een ander aantal code-char's.
Dus moet het mogelijk zijn om aan te geven hoeveel char's er aan het
 begin van de regel verwijdert moeten worden.
Als extraatje kunt U aangeven hoe lang de regel mag zijn.
 ( de rest wordt dan gewoon afgekapt )
TAB's worden bij LISTEN of TYPEN geexpandeert.


Na het uitvoeren het programma TERUG is het nog niet zo dat de file
 al geschikt is voor een assembler.
Met een editor moet U b.v. bij een listing van M80 assembler ,aan het
 einde van de file de SYMBOLIC table weghalen.
Ook kan het zijn dat bij MACRO's nog wat weggehaald moet worden.

Het programma begint met een CLEAR-SCREEN.
Daar niet ieder beeldscherm dezelfde clear code(s) heeft is het
 mogelijk om dit aan te geven via een file.
Hiervoor maakt U een string in de file 'SCHERM' met daarin
 de clearcode(s) + CR + LF + EOF (1AH)

Het is mogelijk deze file te maken met het programma SCHERM.COM.
 U hoeft dan slechts de vragen te beantwoorden.

Ook kan dit met DDT.
 Hier volgt een voorbeeld.


DDT
	-f100,200,0		Netjes geheugen 0 maken
	-s100
	 00  27			ESC
	 00  1B			;
	 00  D			Carriage return
	 00  A			Line feed
	 00  1A			^Z EOF
	 00  ^C
	A>save 1 scherm		Schrijf file





Voorbeeld gebruik 'TERUG' :

U heeft de file MROM.PRN  dit is de monitor rom van een BIGBOARD ][.
Deze file is geassembleerd met M80 ,de assembler verwacht een
 source met de extentie MAC.

Start het programma TERUG.

Op de eerste vraag 'Wat is de source file ?'
	geeft U MROM.PRN in.	(mogen kleine letters zijn)

Op de volgende vraag 'Wat is de destination file ?'
	geeft U ROM.MAC

Is ROM.MAC reeds aanwezig dan wordt deze gerenamed naar ROM.BAK
 ( een eventuele rom.bak wordt eerst verwijdert )
Er verschijnt dan hiervan een bericht op het scherm.


Nu krijgt U nog 3 vragen:			    U geeft in:
------------------------			    ----------
	Hoeveel karakters verwijderen aan begin		32
	Wat is de max. regel lengte			80
	Hoeveel regels verwijderen na form-feed		3

Nu verschijnt de boodschap 'Het converteren begint'

Als het een lang programma is kunt U nu wel koffie gaan drinken.

Na het converteren komt de boodschap 'Einde convertering'
 welke aangeeft dat het converteren beeindigd is.

Het is mogelijk tussen tijds het programma te stoppen door ^C in te
 toetsen.
Er wordt per regel geconverteerd en in een 8K buffer gezet.
Is het buffer vol ,of het einde van de file bereikt dan wordt het
 buffer voor zover het gevuld is weggeschreven naar DISK.
Na een ^C staan er altijd blokken van 8K op de DISK.


	Gedetailleerde programma beschrijving.
	--------------------------------------

	Regel nummers zijn de nummers welke door CB80 
	 gegenereerd worden.


Regel:			Kommentaar
------			----------
1	Verwijzing naar Fout afhandel routine.
2-5	Hier wordt de clear screen string bepaald.
	Is de file 'SCHERM' niet aanwezig dan gaat het programma
	 verder op regel 6 via Foutroutine op regel 168.
8	Dit is de teller in het buffer en kan 1 t/m 8192 zijn.
9	8K buffer wordt gedimentioneerd.
12-14	De source naam wordt gevraagd.
	Wordt STOP ingetoets dan wordt het programma beeindigd.
15	Source wordt geopend.
	Indien de file niet aanwezig is wordt via regel 169-170
	 de vraag opnieuw gesteld.

16-17	Invoer DESTINATION file.
19-24	Hier wordt van de filename een string gemaakt met de extentie
	 .BAK
	Als er op regel 20 een filename zonder extentie is , dan is
	 punt%=0.
26-27	Door openen van de file wordt gekeken of de file al bestaat.
	Zo niet , dan wordt via regel 171 naar 1180 gesprongen.
28-29	Anders wordt de destination gerenamed naar .BAK .
	Hiervan volgt een boodschap op het scherm.
	Is er al een .BAK aanwezig dan wordt deze op regel 172-173
	 eerst van schijf verwijderd.
32-34	Hier worden nog enkele aanvullende vragen gesteld.
35-44	Controle op geldigheid van laatste vraag.
45	Omdat 0 geen geldige waarde is voor ; ON .. GOSUB ..
	 wordt kill% met een verhoogd.
47-55	Hier geeft u in wat u met de nieuwe file wil.
	De nieuwe file wordt altijd op disk geschreven.
	Daarbij is er de mogelijk van printen of typen op scherm.
57	De destination file wordt gecreerd en geopend.

61-69	In deze routine wordt de source sequentieel (regel voor regel)
	 gelezen.
	Hierna wordt de regel in subroutine 2000 geconverteerd.
	Op regel 57 wordt op de enige voor CB80 toegestane manier
	 gecontroleerd op EOF.
	De volgende lus werkt helaas niet met CB80:
		WHILE NOT EOF(1)
			..
		WEND
70-71	Ook het laatste wat nog in het buffer staat moet naar Disk.
73-75	Sluiten der files.
	Einde van het programma.
77-89	Hier wordt de regel geconverteerd afhankelijk van
	 positie en en ingetoetste gegevens.
77	Op deze regel kan het programma afgebroken worden door ^C,
	of worden gestopt door ^S, door ^Q kan weer doorgestart worden.
	 Dit is dus voor als de file ook op het scherm komt.
78	Een regel van 0 lang is CRLF.
	Dit komt normaal niet voor, het dient ter voorkoming van
	 bijverschijnselen in het programma.

79	Te korte regels verdwijnen.
80	Bij een formfeed wordt afhankelijk van kill% 0,1,2 of 3
	 regels verwijdert. op regels 85-89 (Titels)
82	In 4000 wordt regel verder bewerkt.
86	Het verkorten van de regel.
91-101	In deze subroutine wordt het programma beeindigd bij ^C.
	of tijdelijk gestopt bij ^S , hierna wordt in regel 95-100
	 gewacht op ^Q.
	Bij overige char's wordt een piepje gestuurd.
103-121	Convertering.
110	Bij een TAB cnt% aanpassen in routine 9000.
111	Bij >;< speciale behandeling in 7000.
112-113	Bij >'< wordt de nochange flag geinverteerd
	B.v. bij
			db	'Tekst'		; Tekst in source
			db	'C'		; Upper C
			cpi	'f'		; Lower F

 	mogen de letter niet verandert worden.

114-115	Op pos. 34 wordt als er op pos. 33 een >;< staat een
	 spatie tussen gevoegd als het char. geen spatie is.
116-117	Enkele char.'s op bepaalde posties worden Hoofd letters.
	De overige worden kleine letters. 
118	De karakters worden in het buffer gezet.
120	De regel wordt afgesloten met CRLF.
124-126	Uppercase routine
128-130	Lowercase routine
132-138	Hier worden de >;< naar positie 32 gebracht indien deze niet
	 op pos. 1 staat.
140-144	De karakters worden in het buffer gezet.
	Is het buffer vol dan wordt het geschreven op disk (Sub 8500).
146-150	Hier wordt het buffer weggeschreven naar Disk.
152-157	Deze routine is om de TAB's te expanderen als er gedisplayed
	 of geprint wordt.
159-163	Dit stukje programma is een 'kleine beveiliging' van het
	 programma.
	Is het programma gerenamed dan wordt er niet geconverteerd.
165-197	Fout afhandelings stuk.

165	Nu komt als b.v geprint wordt ; de eventuele fout-boodschap
	 toch op het scherm.
199-202	Boodschap > als bij souce file STOP is ingegeven.
204-206	Boodschap na ^C.
207-208	Sluiten van source en destination file.
209-210	Het programma geeft een beeindigings boodschap.
	Het programma is ten einde.