***************************************************************


             R E L O C      V E R S I O N    1.4/1

             Utility programma voor CP/M voor het
             van relocatable Z80 programma's.



             A.C.H.M. Maas
             Breeland 9
             2191 XA  De Zilk


***************************************************************



RELOC is een loader programma voor de Z80. Het zet OBJ files,
die gemaakt zijn met de assembler EXASM van EXIDY om in een COM
file. Het bijzondere van RELOC is, dat de gemaakte COM file bij
het starten zichzelf automatich gaat verplaatsen naar het eind
van de user ram, op de plaats waar normaal de console command
processor van CP/M zit.

Het voordeel van dit verplaatsen is, dat de TPA leeg blijft
voor andere programma's.

Een voorbeeld van een CP/M programma waar dit toegepast is, is
DDT. Na het opstarten van DDT verplaatst DDT zich naar het eind
van de user ram, het programma dat door DDT gedebugd gaat wor-
den wordt daarna vanaf address 0100 in het geheugen ingelezen.

Dank zij RELOC kunnen we nu ook zelf CP/M programma's schrijven
die verplaatsbaar zijn naar het eind van het ram.

RELOC is geschreven voor de assembler EXASM. Om na te gaan of
ook andere assemblers te gebruiken zijn, is in de documentatie
van RELOC een file beschrijving van the OBJ file opgenomen.


RELOC heeft nog een tweede toepassing:

Het komt wel eens voor, dat we een programma schrijven dat in
EPROM geschoten moet worden. Als nu het adres van deze EPROM
buiten het normale adresgebied van de TPA valt, geven de andere
loaders een foutmelding en wordt de COM file niet gemaakt.
RELOC kent een commando om een Z80 file te maken, dat in een
tijdelijke RAM buffer (start adres 0200) gezet wordt. De ge-
bruiker kan het start adres van de EPROM opgeven, zodat de la-
bels van het programma hierop ingesteld kunnen worden.

Bij voorbeeld willen we een programma voor een EPROM maken dat
op adres F000 moet starten. Met RELOC zetten we the OBJ file
van de assembler dan om in een Z80 file in een buffer in RAM
(start adres buffer is 0200). De labels van het Z80 programma 
worden dan ingesteld voor het start adres F000. Met een EPROM
programmer kunnen we dan de buffer in EPROM schieten. (De stuur
programma's voor de EPROM programmer zitten niet in RELOC inge-
bouwd, RELOC maakt alleen maar een file in een buffer)


In de documentatie van RELOC wordt de werking beschreven en is
van een voorbeeld programma TEST een PRN file en OBJ file, ge-
maakt door de assembler en de COM file, gemaakt door RELOC, op-
genomen.



RELOC wordt gestart door een van de volgende commando's in te
typen:


RELOC   source(.OBJ) (destination)(.COM)

RELOC   source(.OBJ) *



In het eerste geval wordt een COM file gemaakt op schijf, in
het tweede een Z80 file voor een EPROM.

De tussen haken opgegeven namen mogen weggelaten worden. De
default naam van the COM file is gelijk aan de naam van de OBJ
file. Drive namen mogen volgens de CP/M afspraken toegevoegd
worden aan de commando's
file is gelijk aan de naam van de OBJ
file. Drive namen mogen volgens de CP/M afspraken