LISTTALK.DOC
DOKUMENTATIE VOOR DE COMMUNICATIE-PROGRAMMA'S :
	- LISTEN
	- TALK
Deze twee programma's komen o.a. voor op de schijf
-NEF/001.020  (-DIV/NEF.995) van de OSBORNE gg.

Deze programma's verzorgen de communicatie tussen
twee CP/M computers. U kunt er software mee over-
zetten van het ene naar het andere systeem, ongeacht
het schijfformat. Voor het gebruik is kennis van
assembler en het interne van Uw machine niet vereist.
Een groot voordeel is dat de voortgang van de ver-
binding op het scherm zichtbaar gemaakt wordt.
Met 'PIP' kunnen uitsluitend ASCII files van een
beperkte lengte overgestuurd worden, terwijl met
'LISTEN' en 'TALK' zowel  ASCII als niet-ASCII files
(o.a. .COM files) met een grote lengte kunnen worden
overgestuurd. Het omzetten in hexadecimale notatie
is niet nodig. De transfer gaat het eenvoudigste via
de RS232-connector en wordt door beide machines
gecontroleerd d.m.v. een checksum. 
Voorwaarde is dat het RDR: en PUN: device in de BIOS
geimplementeerd zijn.(Zie CP/M gg Softwarebus 83/2)
Het programma is ontwikkeld door de TH-Delft en
geschreven in standaard CP/M.
Het is via H.Nefkens ter beschikking gekomen.

De procedure 1 /  tot en met 8 /  kan door iedereen
worden gebruikt die wel 'PIP' maar (nog) niet
'LISTEN' en 'TALK' ter beschikking heeft.
Een goed hulpprogramma is 'UNLOAD' waarmee een .COM
file omgezet kan worden in een .HEX file en op
schijf worden weggeschreven. Bedenk wel dat .HEX
files aanmerkelijk groter worden dan de oorspronke-
lijke .COM files. Door 'HEXDUMP' wordt een .COM file
direkt in ASCII verzonden. 'UNLOAD' en 'HEXDUMP'
zijn aanwezig in de ProgrammaTheek.
Met 'LOAD' worden .HEX files in .COM files omgezet.
Nogmaals: 'PIP' werkt slechts bij korte files.

Het voor de eerste maal overzetten van files is het
moeilijkste. Volg de procedure nauwkeurig stap voor
stap.
        P  R  O  C  E  D  U  R  E
	*************************
 1 / Zet op een schijf voor de ontvangstcomputer 
     de programma's PIP.COM, STAT.COM, LOAD.COM
 2 / Zet op een schijf voor de zendcomputer de
     programma's PIP.COM, STAT.COM, TALK.COM,
     LISTEN.COM, LISTEN.HEX
 3 / Stel op beide computers dezelfde baudrate in
     en aktiveer als het nodig is de serieele port.
----------------------------------------------------
OSBORNE I       SETUP<RETURN>
----------------------------------------------------
EXIDY           SET T=2<RETURN> (1200 baud)
                SET I=S<RETURN> (serieel)
     nu de EXIDY CP/M opstarten met het toetsenbord
     van de andere computer. Sluit de kabel aan.
     Tik in :	STAT RDR:=PTR:<RETURN>
		STAT PUN:=PTP:<RETURN>
		PIP PUN:=CON:<RETURN>
                GO BF00<RETURN>       (EXIDY laadt CP/M ; scherm blanco)
 	        <RETURN>              (CP/M header komt op scherm)
	        <RETURN>              (CP/M prompt A> komt)
     Verlaat de zendmode van de andere computer met
     een RESET ; geen CRTL-Z gebruiken !! ]
----------------------------------------------------
ITT (APPLE)     PR#2<RETURN>      (serieel)
                6 CTRL-P<RETURN>  (CP/M)
----------------------------------------------------
 4 / Zet op beide computers het I-O byte goed met
	STAT RDR:=PTR:<RETURN>
	STAT PUN:=PTP:<RETURN>
     Controleer of deze instelling goed gegaan is
     door het intikken van STAT DEV:<RETURN>
 5 / Sluit de juiste verbindingskabel aan tussen de
     connector 'SERIAL RS232' op de OSBORNE I en de
     serieele port (RS232) van de andere computer.
****************************************************
Een snelle manier om de verbinding te controleren.
Voer de punten 1 /  tot en met 5 /  uit.
Tik in op de ontvangstcomputer PIP CON:=RDR:<RETURN>
Tik in op de zendcomputer PIP PUN:=CON:<RETURN>
Alles wat op de zendcomputer wordt ingetikt
verschijnt nu op beide beeldschermen.
Er wordt gestopt met CRTL-Z. Ga verder met punt 6 /.
Als intussen de CP/M prompt A> of B> verschijnt dan
is het RDR: en/of PUN: device niet geimplementeerd.
****************************************************
 6 / Tik in op de ontvangstcomputer
	PIP LISTEN.HEX=RDR:<RETURN>
     Deze computer staat nu klaar voor ontvangst.
 7 / Tik in op de zendcomputer
	PIP PUN:=LISTEN.HEX<RETURN>
     Nu wordt de file listen.hex overgestuurd.
     Wacht tot op beide computers de CP/M prompt
     A> of B> verschijnt.
 8 / Tik in op de ontvangstcomputer
	LOAD LISTEN<RETURN>
     Er ontstaat nu een file LISTEN.COM
 9 / Tik in op de ontvangstcomputer
	LISTEN TALK.COM<RETURN>
     Nu verschijnt de vraag
     IS PROGRAM TALK ALREADY STARTED ? (Y OR N) :
     (tik niets in !!)
10 / Tik in op de zendcomputer
	TALK TALK.COM<RETURN>
     Wacht nadat de drive stil staat ca. 5 seconden. 
11 / Tik in op de ontvangstcomputer
	Y   (hoofdletter, verder niets intikken)
     Nu wordt de file talk.com overgestuurd.
     Op de ontvangstcomputer verschijnt 'PROGRAM 
     LISTEN STARTS RECEIVING RECORDS'.
     Op de zendcomputer verschijnt 'PROGRAM TALK
     STARTS SENDING RECORDS'.
Als er punten ....... komen gaat het goed.
Als er uitroeptekens !!!!!!! komen gaat het fout en
raken we in een (oneindige ?) loop.
Komt er direct aan het begin meer dan een (1)
uitroepteken tegelijk dan stond er nog oude data op
de RS232 en had er gereset moeten worden.  
De drive's starten en stoppen tijdens de sessie
veelvuldig, vooral bij grotere files.
Aan het eind van de sessie verschijnt op de
ontvangstcomputer 'END OF PROGRAM LISTEN' en op de
zendcomputer 'END OF PROGRAM TALK'.

B  E  N  O  D  I  G  D  E      K  A  B  E  L  S
-----------------------------------------------
Tussen OSBORNE I en OSBORNE I.
OSBORNE I		  OSBORNE I
pin 1 (frame ground)      pin 1  (frame ground)
pin 2 (receive data)      pin 3  (transmit data)
pin 3 (transmit data)     pin 2  (receive data)
pin 7 (signal ground)     pin 7  (signal ground)

Tussen OSBORNE I en ITT (APPLE).
OSBORNE I		  ITT (APPLE)
pin 1 (frame ground)      pin 1  (frame ground)
pin 2 (receive data)      pin 3  (transmit data)
pin 3 (transmit data)     pin 2  (receive data)
pin 7 (signal ground)     pin 7  (signal ground)
                       (  pin 4  (request to send)
      doorverbinding   (  pin 5  (clear to send)
                       (  pin 20 (data terminal ready)

Tussen OSBORNE I en EXIDY SORCERER.
Tussen OSBORNE I en ASTER CT80.
OSBORNE I		  EXIDY SORCERER
OSBORNE I                 ASTER CT80
pin 1 (frame ground)      pin 1  (frame ground)
pin 2 (receive data)      pin 2  (transmit data)
pin 3 (transmit data)     pin 3  (receive data)
pin 7 (signal ground)     pin 7  (signal ground)

Tussen ASTER CT80 en ITT (APPLE).
ASTER CT80		  ITT (APPLE)
pin 1 (frame ground)      pin 1  (frame ground)
pin 2 (transmit data)     pin 2  (receive data)
pin 3 (receive data)      pin 3  (transmit data)
pin 7 (signal ground)     pin 7  (signal ground)
                       (  pin 4  (request to send)
      doorverbinding   (  pin 5  (clear to send)
                       (  pin 20 (data terminal ready)


Voor het kruisen van pin 2 en pin 3, alsmede de
eventueel benodigde doorverbindingen, kan enig
experimenteren nodig zijn.

Tot besluit een waarschuwing. Als U commerciele
programmatuur op een ander systeem overzet schendt
U waarschijnlijk het copyright en/of de licentie
overeenkomst.

               Peter Tolenaar PA3CQL, 28 jan. 1984