Marburg, den 14.10.1986          

         Lieber Bondwell 2 User,

nun ist es endlich soweit: 

**********************************************************************
*								     *
*              Bondwell2 mit 702 KByte Diskettenkapazit{t !          *
*								     *
**********************************************************************

Es w{re sicherlich m|glich mehr als 702 KByte aus dem doppelseitigen
Laufwerk herauszuholen, wozu es aber wesentlich umfangreicher [nderungen
bedurft h{tte. Das Bios, das jetzt entstanden ist passt n{mlich gerade
noch in den alten Speicherbereich ab F000. 
Weiterhin k|nnen Sie bei diesem Verfahren zumindest das Directory des
anderen Formats lesen.

Auf dieser Diskette finden Sie die Files, die Sie zum Betrieb einer
doppelseitigen Floppy ben|tigen.
 
     1. NEWBIOS.COM  =  BIOS f}r 702 KByte, 350Kbyte und Ramfloppy  
     2. OLDBIOS.COM  =  Bios f}r 2*350KByte und Ramfloppy
     3. FORMAT2.COM  =  Formatierprogramm f}r beide Formate

einschlie~lich der Quellcodes als FORMAT2.ASM und COMBIOS.ASM.

Die Files ???BIOS haben das RAMBIOS zur Grundlage.
FORMAT2 ist eine Erweiterung des normalen Formatierprogramms.

Folgendes Verfahren ist notwendig, um das erweiterte BIOS zu laden.
   
   1. Booten Sie wie }blich von der RAMFLOPPY
   2. Laden Sie NEWBIOS in die RAMFLOPPY
   3. Rufen Sie es auf
   
   Es erfolgt ein Warmstart und der Rechner nimmt folgenden Zustand
   an :   


    eingebautes Laufwerk :  A: ODER C:   doppelseitig
    externes Laufwerk    :  B:           einseitig
    Ramfloppy            :  C: ODER A:
    Deutsche Tastatur

Das Programm SETUP ist weiterhin voll lauff{hig.Bei INSTALL 
funktioniert nat}rlich die Speicherung des Zeichensatzes auf
den Systemspuren nicht mehr.
Freundlicherweise k|nnen beim Betrieb mit NEW- und OLDBIOS die
Programme PATCH2 und TERMPAT entfallen, da deren T{tigkeiten jetzt
schon vom System selbst }bernommen werden.


OLDBIOS bringt Sie nicht wieder in den Originalzustand zur}ck, sondern
schaltet nur das Format in Laufwerk A zur}ck.

Wenn Sie das BIOS so {ndern wollen, da~ Sie auch das B: Laufwerk doppel-
seitig betreiben, so m}ssen Sie nicht nur den entsprechenden DPB in
den entsprechenden DPH eintragen, sondern auch am Ende des Programms 
die Variable MASEC1 auf die neue Sektorenzahl einstellen.

F}r die logische Zuordnung der Laufwerke zeichnen sich drei Zeilen
im BIOS verantwortlich:    LOGICA:   JP   SELDR0
                           LOGICB:   JP   SELDR1
			   LOGICC:   JP	  SELDR2

Hier k|nnen Sie sich die Kombination Ihrer Wahl einstellen und sich
ein passendes BIOS assemblieren.


         Viel Spa~          
                         Georg Gerdes