..THIS  LETTERHEAD IS FOR A RIGHT MARGIN OF 73. (^OR73)
..ALSO IT IS FOR PICA 12 CHARACTERS PER INCH
.MT0
.cw12
.lh10
.op
                  JACOBS COMPUTER SERVICES
.cw11
.lh8
                           P.O. Box 415
.lh6
                         Pinole, CA 94564
.cw10

                         Telephone (415)724-2446



.cw10
.lh8
JUNE 9,1986

Thió documenô outlineó modificationó tï bå madå tï thå Viasyî SÐ 18¶ wheî �
iô ió tï bå useä witè thå DOS/eMulatoò (MS-DOÓ undeò UNIX© simulatioî �
package.

1. Remove and discard U37.

2. Remove U47. Replace it with "367LE."

3. Lift U43 pin 6.

4. U44: Lift pins 8, 9,     11, 12, 13, 14.
        Jumper    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.      (On the chip.)

5. On solder side of board, jumper:
     1) U8-6    to  U44-12
     2) U8-10   to  U44-14
     3) U8-11   to  U44-8
     4) U10-14  to  U48-18

6. Slide jumper on VI1.                          (for Morrow)

7. Set switches:

   S2 paddle 1    on                S1 paddle 1    on              
             2 off                            2    on              
             3    on                          3    on              
             4 off                            4    on              
             5    on                          5 off                
             6    on                          6    on              
             7    on                          7    on              
             8    on                          8    on              




Š